## Slide 1
Generation (MW)
Fuel Usage (MMBTU/h)
PWFU_Load_Point_MW_1
PWFU_Load_Point_MW_2
PWFU_Load_Point_MW_3
PWFU_Fuel_Usage_MMBTU_per_h
PWFU_Heat_Rate_MMBTU_per_MWh_1
PWFU_Heat_Rate_MMBTU_per_MWh_2
PWFU_Heat_Rate_MMBTU_per_MWh_3
Column Label | Description
PWFU_Fuel_Usage_MMBTU_per_h | The fuel usage (MMBTU/h) for the first PWFU segment (y-intercept)
PWFU_Heat_Rate_MMBTU_per_MWh_1 | The slope of fuel usage function between 0 MW and PWFU_Load_Point_MW_1
PWFU_Load_Point_MW_1 | The end of segment 1 (MW)
PWFU_Heat_Rate_MMBTU_per_MWh_2 | The slope of fuel usage function between PWFU_Load_Point_MW_1 MW and PWFU_Load_Point_MW_2
PWFU_Load_Point_MW_2 | The end of segment 2(MW)
PWFU_Heat_Rate_MMBTU_per_MWh_3 | The slope of fuel usage function between PWFU_Load_Point_MW_2 and PWFU_Load_Point_MW_3
PWFU_Load_Point_MW_3 | The end of segment 3(MW)
Figure adapted from Rossol et al (2020)
0